北京大学第一医院企业自行监测方案

按照环境保护部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81号）要求，北京大学第一医院企业对所排放的污染物组织开展自行监测及信息公开，并制定自行监测方案（企业应对所有排口和排放的所有污染物开展自行监测）。

- 企业基本情况

1．企业基础信息

北京大学第一医院（简称“北大医院”）创建于1915年，是一所融医疗、教学、科研、预防为一体的大型综合性三级甲等医院，详见表1。

本企业自行监测方式为手工监测与自动监测相结合方式，自动监测为企业自运维或委托第三方运营机构进行运维，承担委托运维的单位名称为；手工监测为企业自承担监测或委托北京东方纵横产品检测有限公司社会化监测机构开展监测，承担委托监测的单位名称为北京东方纵横产品检测有限公司。

表1  企业基础信息

| 企业名称 | 北京大学第一医院 |
| --- | --- |
| 污染源类型 | □废气企业 □废水企业 □污水处理厂 □重金属企业 |
| 地址 | 北京市西城区西什库大街8号 |
| 所在地经度 | 116.387 | 纬度 | 39.938 |
| 法人代表 | 刘新民 | 组织机构代码 | 40001055-8 |
| 联系人 | 刘继春 | 监测人员数量 | 5 |
| 所属行业 | 综合医院 | 投运时间 |  |
| 自行监测方式 | ■自动监测与手工监测相结合 □仅自动监测 □仅手工监测 |
| 自动监测运维方式 | 企业自运维 | ■是 □否 |
|  | 委托第三方运营机构名称 |  |
| 手工监测方式 | 自承担 | □是 ■否 |
|  | 委托监测机构名称 | 北京东方纵横产品检测有限公司 |
| 排放污染物名称 | 总余氯、粪大肠菌群数、pH值、氨氮、悬浮物 化学需氧量、生化需氧量氨氮、动植物油 |
| 主要产品 | 医疗服务 |
| 生产周期 | 全年运行 |
| 主要生产工艺 | 次氯酸钠消毒及活性污泥法生物处理 |
| 治理设施 | 次氯酸钠自动加药机、絮凝剂加药机、罗茨风机等 |

2．监测点位示意图

企业自行监测点位示意图见图1。（在厂区平面图上标注监测点位置、名称、编号及经纬度，并附排放口设置的监测点位照片）

图1  企业自行监测点位示意图

3．生产工艺图

企业生产工艺图见图2。

门诊、一部、三部、男科为以下处理流程

污泥清理

提升

医院污水

市政管网

化粪池

调节池

检查井

余氯监测

消毒接触池

消毒剂

二部为以下处理流程

污泥清理

提升

医院污水

市政管网

化粪池

生物曝气池

检查井

余氯监测

消毒沉淀池

消毒剂

图2  企业生产工艺图

- 监测内容及公开时限

1．废水和水环境监测

废水和水环境监测内容见表2。

表2  废水和水环境监测情况一览表

| 类别 | 监测方式 | 监测点位 | 监测项目 | 监测承担方 | 监测频次 | 公开时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水集中排放 | 手工监测 | 门诊 | pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、粪大肠菌群数、总余氯、生化需氧量、动植物油 | 企业自承担或委托社会化监测机构 | 按环评及验收批复要求监测 | 完成监测收到报告后公布 |
| 废水集中排放 | 手工监测 | 第一住院部 | pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、粪大肠菌群数、总余氯、生化需氧量、动植物油 | 企业自承担或委托社会化监测机构 | 按环评及验收批复要求监测 | 完成监测收到报告后公布 |
| 废水集中排放 | 手工监测 | 第二住院部 | pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、粪大肠菌群数、总余氯、生化需氧量、动植物油 | 企业自承担或委托社会化监测机构 | 按环评及验收批复要求监测 | 完成监测收到报告后公布 |
| 废水集中排放 | 手工监测 | 第三住院部 | pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、粪大肠菌群数、总余氯、生化需氧量、动植物油 | 企业自承担或委托社会化监测机构 | 按环评及验收批复要求监测 | 完成监测收到报告后公布 |
| 废水集中排放 | 手工监测 | 男科中心 | pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、粪大肠菌群数、总余氯、生化需氧量、动植物油 | 企业自承担或委托社会化监测机构 | 按环评及验收批复要求监测 | 完成监测收到报告后公布 |
| 备注 | 监测项目由企业根据环评及验收批复中监测计划确定 |

- 监测评价标准

根据北京市环境保护局关于环境影响报告书的批复或项目竣工环境保护验收的批复，本企业执行标准如下：

1．废水和水环境评价标准

第三住院部执行医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)，门诊执行医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)，第二住院部执行医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)，第一住院部执行医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)，男科中心执行医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)，详见表2。

表2  废水和水环境评价标准一览表

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 排放标准限值 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水集中排放 | 门诊 | pH值（无量纲） | 6~9 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) |
| 废水集中排放 | 门诊 | 化学需氧量（mg/L） | 250 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) |
| 废水集中排放 | 门诊 | 氨氮（mg/L） | 45 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) |
| 废水集中排放 | 门诊 | 悬浮物（mg/L） | 60 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) |
| 废水集中排放 | 门诊 | 粪大肠菌群数（MPN/L） | 5000 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) |
| 废水集中排放 | 门诊 | 总余氯（mg/L） | 2~8 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) |
| 废水集中排放 | 门诊 | 生化需氧量（mg/L） | 100 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) |
| 废水集中排放 | 第一住院部 | pH值（无量纲） | 6~9 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) |
| 废水集中排放 | 第一住院部 | 化学需氧量（mg/L） | 250 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) |
| 废水集中排放 | 第一住院部 | 氨氮（mg/L） | 45 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) |
| 废水集中排放 | 第一住院部 | 悬浮物（mg/L） | 60 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) |
| 废水集中排放 | 第一住院部 | 生化需氧量（mg/L） | 100 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) |
| 废水集中排放 | 第一住院部 | 粪大肠菌群数（MPN/L） | 5000 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) |
| 废水集中排放 | 第一住院部 | 总余氯（mg/L） | 2~8 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) |
| 废水集中排放 | 第二住院部 | pH值（无量纲） | 6~9 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) |
| 废水集中排放 | 第二住院部 | 化学需氧量（mg/L） | 250 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) |
| 废水集中排放 | 第二住院部 | 氨氮（mg/L） | 45 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) |
| 废水集中排放 | 第二住院部 | 悬浮物（mg/L） | 60 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) |
| 废水集中排放 | 第二住院部 | 生化需氧量（mg/L） | 100 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) |
| 废水集中排放 | 第二住院部 | 粪大肠菌群数（MPN/L） | 5000 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) |
| 废水集中排放 | 第二住院部 | 总余氯（mg/L） | 2~8 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) |
| 废水集中排放 | 第三住院部 | pH值（无量纲） | 6~9 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) |
| 废水集中排放 | 第三住院部 | 化学需氧量（mg/L） | 250 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) |
| 废水集中排放 | 第三住院部 | 氨氮（mg/L） | 45 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) |
| 废水集中排放 | 第三住院部 | 悬浮物（mg/L） | 60 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) |
| 废水集中排放 | 第三住院部 | 生化需氧量（mg/L） | 100 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) |
| 废水集中排放 | 第三住院部 | 粪大肠菌群数（MPN/L） | 5000 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) |
| 废水集中排放 | 第三住院部 | 总余氯（mg/L） | 2~8 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) |
| 废水集中排放 | 男科中心 | pH值（无量纲） | 6~9 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) |
| 废水集中排放 | 男科中心 | 化学需氧量（mg/L） | 250 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) |
| 废水集中排放 | 男科中心 | 氨氮（mg/L） | 45 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) |
| 废水集中排放 | 男科中心 | 悬浮物（mg/L） | 60 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) |
| 废水集中排放 | 男科中心 | 生化需氧量（mg/L） | 100 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) |
| 废水集中排放 | 男科中心 | 粪大肠菌群数（MPN/L） | 5000 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) |
| 废水集中排放 | 男科中心 | 总余氯（mg/L） | 2~8 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) |

- 监测方法及监测质量控制

手工监测

各类污染物采用国家和北京市相关污染物排放标准、现行的环境保护部发布的国家或行业环境监测方法标准和技术规范规定的监测方法开展监测。手工监测方法及仪器设备详见表8。

按照环境保护部《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）等相关要求，我院对所排放的污染物组织开展自行监测及信息公开，并制定相应的自行监测方案。目前对污水水质的监测工作采取手工监测的方法，包括自行监测和委托具有CMA认证的社会化监测机构开展监测，我院对有能力手工监测的项目采取自行监测，在正常生产时段内每日开展水质监测工作，对于不具备自行监测能力的，我院委托具有CMA资质认证的社会化环境监测机构进行水质监测。

表8   污染物监测方法及使用仪器一览表

| 类别 | 监测项目 | 监测方法及依据 | 仪器设备名称和型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水集中排放 | pH值 | 水质 pH 便携式pH计法 | PH试纸 |  |
| 废水集中排放 | 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | 分光光度计 |  |
| 废水集中排放 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 |  |  |
| 废水集中排放 | 悬浮物 | 重量法 |  |  |
| 废水集中排放 | 粪大肠菌群数 | 水质 粪大肠菌群的测定多管发酵法和滤膜法（试行） |  |  |
| 废水集中排放 | 总余氯 | 水质 游离氯和总氯的测定N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 | 分光光度计比色法；普罗名特探测器 |  |
| 废水集中排放 | 生化需氧量 | 稀释与接种法 |  |  |
| 废水集中排放 | pH值 | 水质 pH 便携式pH计法 | PH试纸 |  |
| 废水集中排放 | 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | 分光光度计 |  |
| 废水集中排放 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 |  |  |
| 废水集中排放 | 悬浮物 | 重量法 |  |  |
| 废水集中排放 | 生化需氧量 | 水质 粪大肠菌群的测定多管发酵法和滤膜法（试行） |  |  |
| 废水集中排放 | 粪大肠菌群数 | 水质 游离氯和总氯的测定N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 | 分光光度计比色法；普罗名特探测器 |  |
| 废水集中排放 | 总余氯 | 稀释与接种法 |  |  |
| 废水集中排放 | pH值 | 水质 pH 便携式pH计法 | PH试纸 |  |
| 废水集中排放 | 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | 分光光度计 |  |
| 废水集中排放 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 |  |  |
| 废水集中排放 | 悬浮物 | 重量法 |  |  |
| 废水集中排放 | 生化需氧量 | 水质 粪大肠菌群的测定多管发酵法和滤膜法（试行） |  |  |
| 废水集中排放 | 粪大肠菌群数 | 水质 游离氯和总氯的测定N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 | 分光光度计比色法；普罗名特探测器 |  |
| 废水集中排放 | 总余氯 | 稀释与接种法 |  |  |
| 废水集中排放 | pH值 | 水质 pH 便携式pH计法 | PH试纸 |  |
| 废水集中排放 | 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | 分光光度计 |  |
| 废水集中排放 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 |  |  |
| 废水集中排放 | 悬浮物 | 重量法 |  |  |
| 废水集中排放 | 生化需氧量 | 水质 粪大肠菌群的测定多管发酵法和滤膜法（试行） |  |  |
| 废水集中排放 | 粪大肠菌群数 | 水质 游离氯和总氯的测定N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 | 分光光度计比色法；普罗名特探测器 |  |
| 废水集中排放 | 总余氯 | 稀释与接种法 |  |  |
| 废水集中排放 | pH值 | 水质 pH 便携式pH计法 | PH试纸 |  |
| 废水集中排放 | 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | 分光光度计 |  |
| 废水集中排放 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 |  |  |
| 废水集中排放 | 悬浮物 | 重量法 |  |  |
| 废水集中排放 | 生化需氧量 | 水质 粪大肠菌群的测定多管发酵法和滤膜法（试行） |  |  |
| 废水集中排放 | 粪大肠菌群数 | 水质 游离氯和总氯的测定N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 | 分光光度计比色法；普罗名特探测器 |  |
| 废水集中排放 | 总余氯 | 稀释与接种法 |  |  |

3．监测信息保存

本单位按要求建立有完整的监测档案信息管理制度。每年将各种原始记录、检测报告、第三方监测报告等整理归档，妥善保存。原始监测记录和监测数据报告由相关人员签字并保存3 年。收集并保存委托的第三方监测单位的资质和单位基本情况等资料。

企业自行监测信息公开网址是：

医院官网—科室介绍（职能处室）—总务处—管理公告

http://www.pkufh.com/Html/News/Articles/23690.html

企业名称：北京大学第一医院

2018年12月29日